## Slide 1: Metodyki projektowania i modelowania systemów
Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Kierunek Elektronika i Telekomunikacja,
Studia II stopnia
Specjalność: Systemy wbudowane

## Slide 2: No to zaczynamy….
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Wprowadzenie do systemów wbudowanych
Analiza wymogów
Założenia projektowe
Przegląd architektur systemowych
Podział projektu na część sprzętową i programową
Implementacja / Integracja
Zagadnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego/ Klasyfikacje SIL.
Dokumentacja projektowa i produkcyjna systemów
Analiza specyfikacji projektowej
Dokumentacja przedprojektowa
Dokumentacja ścieżki sprzętowej (edytor schematów, vault, zarządzanie listą komponentów)
Dokumentacja ścieżki programowej (Doxygen, SVN)
Dokumentacja produkcyjna i serwisowa;

## Slide 3: Bezpieczeństwo funkcjonalne
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Definicja z witryny UDT
„Bezpieczeństwo funkcjonalne rozumiane jako ogólne podejście do wszystkich działań w cyklu życia bezpieczeństwa systemów zawierających elektryczne i/lub elektroniczne i/lub programowalne elektroniczne elementy składowe”
http://www.iec.ch/functionalsafety/
Notes: 3

## Slide 4: Bezpieczeństwo funkcjonalne jest tylko częścią polityki bezpieczeństwa dla systemów
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Bezpieczeństwo funkcjonalne[PN-EN 61508-4] to część bezpieczeństwa całkowitego odnosząca się do EUC (ang. Equipment Under Control) i systemu sterowania EUC, która zależy od prawidłowego działania systemów E/E/PE (system elektryczny/ elektroniczny/ programowalny elektroniczny) związanych z bezpieczeństwem, systemów związanych z bezpieczeństwem wykonanych w innych technikach i zewnętrznych środków do zmniejszania ryzyka.
Bezpieczeństwo funkcjonalne dotyczy systemów aktywnych!
Notes: 4

## Slide 5: IEC 61508 Standard for Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-Related Systems
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
EC 61508 is intended to be a basic functional safety standard applicable to all kinds of industry. It defines functional safety as: “part of the overall safety relating to the EUC (Equipment Under Control) and the EUC control system which depends on the correct functioning of the E/E/PE safety-related systems, other technology safety-related systems and external risk reduction facilities.”
Notes: 5

## Slide 6: Functional Safety and IEC 61508
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
http://www.iec.ch/functionalsafety/
~3KCHF
Notes: 6

## Slide 7: IEC 61508 – gdzie kupić? jak czytać?
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
http://sklep.pkn.pl/
Notes: 7

## Slide 8: IEC 61508 – Baaaardzo dużo informacji w sieci
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
http://www.win.tue.nl/~mvdbrand/courses/sse/1213/iec61508_overview.pdf
Systemy automatyki budynku realizujące funkcje bezpieczeństwa – struktury sprzętu Marcin JACHIMSKI , Zbigniew MIKOŚ , Grzegorz WRÓBEL AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii
https://www.youtube.com/watch?v=wve6_3oArmw
Notes: 8

## Slide 9: IEC 61508 – Baaaardzo dużo informacji w sieci
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Access to the Archive’s Collections is provided at no cost to you and is granted for scholarship and research purposes only. The Archive, at its sole discretion, may provide you with a password to access certain Collections, provided that you complete any required application process and provide accurate information in your application. You may use your password only to access the Collections in ways consistent with this Agreement — no other access to or use of the Site, the Collections, or the Archive's services is authorized. Some of the content available through the Archive may be governed by local, national, and/or international laws and regulations, and your use of such content is solely at your own risk. You agree to abide by all applicable laws and regulations, including intellectual property laws, in connection with your use of the Archive. In particular, you certify that your use of any part of the Archive's Collections will be noncommercial and will be limited to noninfringing or fair use under copyright law. In using the Archive's site, Collections, and/or services, you further agree (a) not to violate anyone's rights of privacy, (b) not to act in any way that might give rise to civil or criminal liability, (c) not to use or attempt to use another person's password, (d) not to collect or store personal data about anyone, (e) not to infringe any copyright, trademark, patent, or other proprietary rights of any person, (f) not to transmit or facilitate the transmission of unsolicited email ("spam"), (g) not to harass, threaten, or otherwise annoy anyone, and (h) not to act in any way that might be harmful to minors, including, without limitation, transmitting or facilitating the transmission of child pornography, which is prohibited by federal law and may be reported to the authorities should it be discovered by the Archive.
Notes: 9

## Slide 10: IEC 61508 Bezpieczeństwo funkcjonalne związanych z bezpieczeństwem systemów elektrycznych/elektronicznych/programowalnych systemów elektronicznych
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Na podstawie normy IEC 61508 definiowane są wymogi w stosunku do systemów bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa urządzeń niezależnie od zastosowania. Nie chodzi przy tym wyłącznie o harmonizację prawodawstwa krajowego z normami międzynarodowymi. Chodzi natomiast w większym stopniu o stosowane coraz częściej do zadań związanych z bezpieczeństwem urządzenia i czujniki wyposażone w mikroprocesory.
Część 1: Wprowadza koncepcję bezpieczeństwa funkcjonalnego i prezentuje przegląd norm z rzędu IEC 61508.
Część 2: Wymogi odnośnie do związanych z bezpieczeństwem systemów elektrycznych/elektronicznych/programowalnych systemów elektronicznych
Część 3: Wymogi dotyczące oprogramowania
Część 4: Pojęcia i skróty
Część 5: Przykłady ustalania stopnia nienaruszalności bezpieczeństwa
Część 6: Dyrektywa wykonawcza do cz. 2 i 3
Część 7: Wskazówki wykonawcze dot. procedur i sposobów postępowania
Notes: 10

## Slide 11: Bezpieczeństwo funkcjonalne –definicje za IEC 61508
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Funkcja bezpieczeństwa
to funkcja do zaimplementowania przez system E/E/PE związany z bezpieczeństwem, system związany z bezpieczeństwem wykonany w innej technice lub zewnętrzne urządzenie do zmniejszania ryzyka, którego przeznaczeniem jest osiągnięcie lub utrzymanie stanu bezpiecznego EUC, w odniesieniu do konkretnego zdarzenia zagrażającego
Nienaruszalność bezpieczeństwa to prawdopodobieństwo, że system związany z bezpieczeństwem wykona właściwie wymagane funkcje bezpieczeństwa w określonych warunkach i w określonym przedziale czasowym.
Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) poziom dyskretny (jeden z czterech możliwych) do wyszczególnienia wymagań nienaruszalności bezpieczeństwa funkcji bezpieczeństwa, które powinny być przypisane w systemach E/E/PE związanych z bezpieczeństwem, przy czym poziom nienaruszalności bezpieczeństwa 4 jest poziomem najwyższym, a poziom nienaruszalności bezpieczeństwa 1 poziomem najniższym.
Notes: 11

## Slide 12: Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL Safety Integrity Level)
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Bezpieczeństwo funkcjonalne – awers i rewers Pomiary Automatyka Robotyka 1/2008 prof. dr inż. Tadeusz Missala Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa
Notes: 12

## Slide 13: Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL Safety Integrity Level)
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Notes: 13

## Slide 14: Analiza ryzyka...
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
The development of safety functions,
which embody the main principles
of the standard, requires the following steps:
Identify and analyse the risks;
Determine the tolerability of each risk;
Determine the risk reduction necessary for each intolerable risk;
Specify the safety requirements for each risk reduction, including their safety integrity levels (SILs);
Design safety functions to meet the safety requirements;
Implement the safety functions;
Validate the safety functions.
An introduction to Functional
Safety and IEC 61508
AN9025
Members of The MTL Instruments Group plc
Notes: 14

## Slide 15: Analiza ryzyka...
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Osiągnięcie wymaganego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa jest możliwe poprzez zwiększenie odporności sprzętu na awarie lub zwiększenie odsetka bezpiecznych uszkodzeń tego sprzętu (takich, które nie prowadzą do sytuacji niebezpiecznych) [15]. W PN-EN 61508 proponuje się różne techniki, których zastosowanie pozwala osiągnąć pożądany poziom SIL. Na przykład odsetek bezpiecznych uszkodzeń można zwiększyć poprzez zastosowanie technik zwiększających prawdopodobieństwo wykrycia uszkodzeń i ich prawidłową obsługę (takich jak np. diagnostyka). Inną techniką jest zastosowanie sprzętu na tyle niezawodnego, że spełniającego określone wcześniej wymogi nienaruszalności bezpieczeństwa. Jeszcze inną techniką jest zastosowanie sprzętu odpornego na wewnętrzne awarie, co oznacza, że zostaną podjęte dodatkowe środki (takie jak np. redundancja) w celu uniknięcia sytuacji niebezpiecznych nawet jeśli nastąpiło uszkodzenie. W przypadku zastosowania redundancji lub redundancji w połączeniu z diagnostyką, poszczególne struktury wielokanałowe wpływają w różny sposób na poziom bezpieczeństwa realizowanych funkcji, dostępność systemu oraz tolerancję uszkodzeń.
Systemy automatyki budynku realizujące funkcje bezpieczeństwa – struktury sprzętu Marcin JACHIMSKI , Zbigniew MIKOŚ , Grzegorz WRÓBEL AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii
Notes: 15

## Slide 16: Analiza ryzyka...
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Nadmiarowe struktury wielokanałowe oznacza się kodem skrótowym MooN(D), który oznacza strukturę N kanałową o sposobie głosowania „M kanałów z N dostępnych”. M oznacza liczbę sprawnych kanałów z pośród N dostępnych, która wystarcza do prawidłowej realizacji funkcji bezpieczeństwa. Opcjonalnie specyfikowana na końcu kodu skrótowego litera D oznacza kanały z diagnostyką.
Stosowane są następujące systemy:
1oo1 jedno wyjście z jednego,
1oo2 jedno wyjście z dwu,
2oo2 dwa wyjścia z dwu,
2oo3 dwa wyjścia z trzech,
1oo2D jedno wyjście z jednego z diagnostyką,
1oo2D jedno wyjście z dwu z diagnostyką,
2oo3D dwa wyjścia z trzech z diagnostyką.
Systemy automatyki budynku realizujące funkcje bezpieczeństwa – struktury sprzętu Marcin JACHIMSKI , Zbigniew MIKOŚ , Grzegorz WRÓBEL AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii
Notes: 16

## Slide 17: Analiza ryzyka...
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Systemy automatyki budynku realizujące funkcje bezpieczeństwa – struktury sprzętu Marcin JACHIMSKI , Zbigniew MIKOŚ , Grzegorz WRÓBEL AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii
Notes: 17

## Slide 18: IEC 61508 Safety lifecycle
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Notes: 18

## Slide 19: Przyczyna wypadków
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
The safety life cycle concept came from studies done by the Health Safety Executive (HSE) in the United Kingdom. The HSE studied accidents involving industrial control systems and classified accident causes as shown above.
Notes: 19

## Slide 20: IEC 61508 Functional Safety Assesment
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Notes: 20

## Slide 21: IEC 61508 - koncept
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Systematic faults Design Mistakes
Random failures
Notes: 21

## Slide 22: Metodyka zgodna z IEC 61508 Zagadnienia
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Project Development Process Overview
Documentation
Configuration Management
Function Safety Management
Safety Requirements
Safety Validation Test Planning
System Architecture Design
Hardware Design
Software Design
Implementation
Integration and Safety Validation Test Execution
Modification Procedure
Verification
Functional Safety - An IEC 61508 SIL 3 Compliant Development Process
November 20, 2010
by Michael Medoff & Rainer Faller
Notes: 22

## Slide 23: Metodyka zgodna z IEC 61508 Development Process Overview
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
FMEA – Failure Mode and Effects Analysis
FMEDA – Failure Modes, Effects and Diagnostic Analysis
Notes: 23

## Slide 24: Metodyka zgodna z IEC 61508 Development Process Overview
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Notes: 24

## Slide 25: Metodyka zgodna z IEC 61508 Development Process Overview
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Notes: 25

## Slide 26: Metodyka zgodna z IEC 61508 Documentation
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Notes: 26

## Slide 27: Metodyka zgodna z IEC 61508 Documentation
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Notes: 27

## Slide 28: Metodyka zgodna z IEC 61508 Documentation
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Notes: 28

## Slide 29: Metodyka zgodna z IEC 61508 Documentation
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Notes: 29

## Slide 30: Metodyka zgodna z IEC 61508 Documentation
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Notes: 30

## Slide 31: Metodyka zgodna z IEC 61508 Documentation
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Notes: 31

## Slide 32: Metodyka zgodna z IEC 61508 Documentation
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Notes: 32

## Slide 33: Metodyka zgodna z IEC 61508 Documentation
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
+Definicje procedur
Tworzenie nowego dokumentu
Wysłanie dokumentu do zatwierdzenia
Zatwierdzanie dokumentu
Zarządzanie zmianami wersji dokumentu
Notes: 33

## Slide 34: Metodyka zgodna z IEC 61508 Configuration Management
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Notes: 34

## Slide 35: Metodyka zgodna z IEC 61508 Configuration Management
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Notes: 35

## Slide 36: Metodyka zgodna z IEC 61508 Configuration Management
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Notes: 36

## Slide 37: Metodyka zgodna z IEC 61508 Configuration Management
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
SCR – System Change Request
Type:
New Feature
New Product
Fault
Optimisation
Status:
New
Evaluation
CBB review
Approved
Deffered
Not a problem
Complete
Test
Fixed
Failed
Feadback
Severity:
High
Medium
Low
Priority:
Urgent
Blocking
High
Medium
Low
Notes: 37

## Slide 38: Metodyka zgodna z IEC 61508 Functional Safety Management
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Notes: 38

## Slide 39: Metodyka zgodna z IEC 61508 Functional Safety Management
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Role:
Product Manager (PrdM)
Project Manager (PM)
System Safety Architect (SSA)
Functional Safety Cordinator (FSC)
Test Team Leader (TTL)
Internal Reviewers (IR)
Quality Management (QM)
i grupy
Product Release Board (PRB)
Change Control Board (CCB)
Notes: 39

## Slide 40: Metodyka zgodna z IEC 61508 Functional Safety Management
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Notes: 40

## Slide 41: Metodyka zgodna z IEC 61508 Functional Safety Management
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Notes: 41

## Slide 42: Metodyka zgodna z IEC 61508 Functional Safety Management
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Przykładowy zestaw
Dokumentujący układ FPGA
Notes: 42

## Slide 43: Metodyka zgodna z IEC 61508 Functional Safety Management
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Dokumenty: Create and Inspect Product Safety Requirements
Notes: 43

## Slide 44: Metodyka zgodna z IEC 61508 Functional Safety Management
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Dokumenty: Create and Inspect Safety Validation Test Plan
Notes: 44

## Slide 45: Metodyka zgodna z IEC 61508 Functional Safety Management
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Dokumenty: Detailed Hardware Design and Component FMEDA
Notes: 45

## Slide 46: Metodyka zgodna z IEC 61508 Functional Safety Management
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Dokumenty: Detailed Hardware Design and Component FMEDA
Notes: 46

## Slide 47: Metodyka zgodna z IEC 61508 Functional Safety Management
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Dokumenty: Software Architecture Design and Critically Analysis and HAZOP (Hazard and Operability Study)
IEC61882 „Hazard and operability studies (HAZOP studies) – Application guide”
Notes: 47

## Slide 48: Metodyka zgodna z IEC 61508 Functional Safety Management
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Detailed Validation Procedures
Notes: 48

## Slide 49: Metodyka zgodna z IEC 61508 Functional Safety Management
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Detailed Software Design
Notes: 49

## Slide 50: Metodyka zgodna z IEC 61508 Functional Safety Management
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Integration Test Plan
Notes: 50

## Slide 51: Metodyka zgodna z IEC 61508 Functional Safety Management
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Inspect Code &
Static Analysis on Code
Notes: 51

## Slide 52: Metodyka zgodna z IEC 61508 Functional Safety Management
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Notes: 52

## Slide 53: Metodyka zgodna z IEC 61508 Functional Safety Management
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Notes: 53

## Slide 54: Metodyka zgodna z IEC 61508 Functional Safety Management
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Notes: 54

## Slide 55: Metodyka zgodna z IEC 61508 Safety Requirements/ Validation Test Planning
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Notes: 55

## Slide 56: Dziękujemy…
„Metodyki projektowania i modelowania systemów” Cyganek & Kasperek & Rajda © 2017 Katedra Elektroniki AGH
Dziękuję za uwagę